QBZY-1型全自动表面张力仪的验收方法

一．仪器性能应符合以下技术指标：

| 测量方法 | 白金板法 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 0-600mN/m(0-400mN/m) 注：1mN/m=1dyne/cm |
| 最小分辨率 | 0.1mN/m |
| 标准误差 | ±0.2mN/m（在20℃时的2次蒸馏水） |
| 重 复 性 | ±0.2mN/m 在20℃时的2次蒸馏水） |
| 显示方式 | 宽视角背光液晶显示 |
| 读值最小时间 | 通常为情况下3－5秒。 |
| 电源电压 | AC220V |
| 控制方式 | 轻触键 |

二．仪器成套一览：

| 名 称 | 数量 |
| --- | --- |
| QBZY-1表面张力仪 |  |  |
| 主机部分 | 表面张力仪主机 | 1 |
| 标配部分 | 白金板 | 1 |
|  | 校准法码 | 1 |
|  | 吊钩 | 1 |
|  | 样品皿 | 2 |
|  | 酒精灯 | 1 |
|  | 不锈钢镊子 | 1 |
|  | 使用说明书 | 1 |
| 选件部分 | 准确性校正/自动温度补偿模块 | 1 |

三．外观质量

- 包装完整无损坏；

- 仪器外表无明显划痕和缺陷

附： 仪器使用条件

QBZY系列表面张力仪集成化程度较高的精密仪器，对使用环境有如下要求：

- 实验室应保持非常好的干净度；

- 确认实验室有稳定的工作台上，避免震动和阳光照射；

- 空调和电风扇不能直接对着表面张力仪吹；同理也不要放置在靠窗、门等空气对流大的地方

- 工作环境温度：

QBZY- 1型为10~30℃，温度波动度不大于1℃/h；

BZY-2 (BZY-3)型为15~25℃，温度波动度不大于0.5℃/h，

- 相对湿度：QBZY- 1型为〈80%；QBZY-2型、QBZY-3型为〈75%，

- 确认实验室是否有自来水；因为实验过程中需要用到自来水冲洗；

- 确认实验室是否能够使用明火。因为实验过程中需要用到酒精灯，如果不符合要求则建议更换实验室或采取其他变通办法；

- 如果您没有采购温度控制部分配件，则建议您在实验室内采取相应的温度控制措施，比如使用空调器等；